## Slide 1
ΕΡΓΑΣΙΑ 02 · ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Memory Tiering
σε συστήματα CXL
Προσομοίωση τεχνικών ιεραρχικής διαχείρισης μνήμης με
υποστήριξη υλικού, στον προσομοιωτή CXLRAMSim.
ΔΥΟ ΒΑΘΜΙΔΕΣ
DDR
γρήγορη · μικρή
~80–100 ns
CXL
αργή · μεγάλη
~250–400 ns · 2–3×
ntua-el23408 · github.com/Zajason/memory_tiering
Notes: Στόχος: να δείξω ότι κατάλαβα το πρόβλημα και ότι έχω αξιόπιστο πλάνο. Δεν έχω ακόμα αποτελέσματα — και το λέω ανοιχτά.

## Slide 2
§02 ΚΙΝΗΤΡΟ
02 / 14
Η μνήμη είναι ο περιοριστικός πόρος
Η DRAM είναι ακριβή και η χωρητικότητα ανά socket έχει φτάσει σε τοίχο — περιορισμένα DIMM slots, περιορισμένα pins DDR.
Για περισσότερη μνήμη αγοράζεις περισσότερους επεξεργαστές που δεν χρειάζεσαι.
Το CXL επιτρέπει επέκταση χωρητικότητας πάνω από τον δίαυλο PCIe, ανεξάρτητα από τους πυρήνες.
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
Σε στόλους cloud, μεγάλο μέρος της εγκατεστημένης DRAM μένει αναξιοποίητο («stranded») επειδή οι πυρήνες του μηχανήματος έχουν ήδη πουληθεί.
≈25 %
της DRAM σε στόλο υπερκλίμακας
παραμένει «stranded»
Azure — Pond, ASPLOS '23
Notes: Ένας αριθμός να μείνει: ~25% stranded DRAM. Το οικονομικό κίνητρο όλου του πεδίου.

## Slide 3
§03 ΤΟ ΤΙΜΗΜΑ
03 / 14
Τι κοστίζει πραγματικά η μνήμη CXL
Διαδρομή | Idle | Εύρος ζώνης
Τοπική DDR5 | ~80–100 ns | ~30–50 GB/s / κανάλι
Απομακρ. NUMA socket | ~140–180 ns | —
Μνήμη CXL (x8 Gen5) | ~250–400 ns | ~25–30 GB/s
2–3×
μεγαλύτερη καθυστέρηση — ενώ η DRAM πάνω στην κάρτα είναι κανονική DDR5. Το τίμημα είναι η διασύνδεση, όχι η μνήμη.
Συνέπεια: φόρτοι δεσμευμένοι από καθυστέρηση (pointer chasing) υποφέρουν· φόρτοι δεσμευμένοι από εύρος ζώνης σχεδόν δεν το αντιλαμβάνονται.
Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΝΟΣ LOAD
01
Πυρήνας CPU
02
Αστοχία LLC
03
CXL Root Complex
04
Πακετοποίηση M2S
05
Σύνδεσμος PCIe
06
Ελεγκτής συσκευής
07
DRAM στην κάρτα
↩ και όλη η διαδρομή αντίστροφα (S2M)
Notes: Το σημείο: η DRAM στην κάρτα είναι κανονική DDR5. Η διασύνδεση είναι ο φόρος — γι' αυτό υπάρχει tiering.

## Slide 4
§04 ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ
04 / 14
Το πρόβλημα του tiering, με μια πρόταση
Δύο βαθμίδες μνήμης. Κράτα τα «θερμά» δεδομένα στη γρήγορη. Αν το πετύχεις, ένα μηχάνημα με 25% τοπική DRAM αποδίδει σχεδόν σαν να είχε 100%.
↑
ΠΡΟΑΓΩΓΗ
Αργή → γρήγορη. Πρέπει να γίνει έγκαιρα: μια σελίδα που προάγεται αφού κρυώσει είναι καθαρή σπατάλη.
↓
ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ
Γρήγορη → αργή. Πρέπει να είναι ασφαλής: η υποβάθμιση κάτι ακόμα θερμού προκαλεί ping-pong.
Η υποβάθμιση είναι εύκολη — μια προσέγγιση LRU αρκεί, και το Linux ήδη έχει LRU.
Η προαγωγή είναι το ανοιχτό πρόβλημα.
Το λέει η ίδια η κοινότητα του Linux MM, όχι εγώ.
Notes: Γιατί δύσκολη η προαγωγή: απαιτεί να ξέρεις ότι μια σελίδα είναι θερμή ΤΩΡΑ — και αυτό κοστίζει.

## Slide 5
§05 ΑΣΤΟΧΙΑ 1 / 3 · PROFILING
05 / 14
Γιατί αποτυγχάνει σήμερα: το profiling
Μηχανισμός | Πώς δουλεύει | Το μοιραίο ελάττωμα
PTE-scan · DAMON | Καθαρισμός και σάρωση των access bits των PTE | 1 bit = δυαδική πληροφορία. Η σάρωση κρατά δευτερόλεπτα — το θερμό σύνολο έχει ήδη αλλάξει
hint faults · AutoNUMA · TPP | Σκόπιμη απο-χαρτογράφηση PTE ώστε η προσπέλαση να παγιδευτεί | Μετρά TLB misses, όχι LLC misses — τα δύο συσχετίζονται ασθενώς
PEBS / IBS · Memtis | Δειγματοληψία της PMU σε αστοχίες LLC | Το overhead ακολουθεί τον ρυθμό: >50% επιβράδυνση σε πυκνά δείγματα
υλικό στη συσκευή CXL | Μετρητές μέσα στον ελεγκτή της συσκευής | Σωστό γεγονός, μηδενικό κόστος CPU — αλλά απαιτεί νέο υλικό
Η ΚΡΙΣΙΜΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ AutoNUMA και TPP μετρούν αστοχίες TLB, αλλά την κίνηση προς το CXL την καθορίζουν οι αστοχίες LLC. Βελτιστοποιούν λάθος σήμα.
Notes: Κοινός παρονομαστής: ακρίβεια × επικαιρότητα × overhead — διάλεξε δύο.

## Slide 6
§06 ΑΣΤΟΧΙΑ 2 / 3 · ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ
06 / 14
Γιατί αποτυγχάνει σήμερα: η κοκκομέτρηση
Η πυκνότητα προσπελάσεων μέσα σε μια σελίδα 4 KB είναι εξαιρετικά ανομοιόμορφη — μια αναζήτηση σε hash table αγγίζει 64 bytes από τα 4096.
64 B
cache line
+ Ελάχιστη σπατάλη μεταφοράς
− Τα μεταδεδομένα εκρήγνυνται· ο πίνακας σελίδων δεν το χαρτογραφεί
→
4 KB
προεπιλογή Linux
+ Η μονάδα που ξέρει το OS
− Μέτρια και στα δύο: σπαταλά και κοστίζει
→
2 MB
huge page
+ Φθηνή μετανάστευση ανά byte
− Τεράστια σπατάλη: 99,99% της μεταφοράς μπορεί να είναι ψυχρό
Δεν υπάρχει PTE για μια cache line.
Άρα δεν «μεταναστεύεις γραμμές αντί για σελίδες» μέσα από το λειτουργικό. Λύση: είτε έμμεση αναφορά σε υλικό (η τοπική DRAM γίνεται cache), είτε — και εδώ στοχεύω — profiling σε λεπτή κοκκομέτρηση που οδηγεί αποφάσεις σε χονδρή.
Notes: Εδώ θα με ρωτήσουν. Απάντηση: κοκκομέτρηση profiling ≠ κοκκομέτρηση migration. Το M5 κάνει profiling στα 64 B και migration στα 4 KB — δεν είναι συμβιβασμός, είναι ο σχεδιασμός.

## Slide 7
§07 ΑΣΤΟΧΙΑ 3 / 3 · ΚΟΣΤΟΣ
07 / 14
Γιατί αποτυγχάνει σήμερα: το κόστος μεταφοράς
Τι πληρώνει ο πυρήνας για να προάγει μία σελίδα 4 KB
01
Αντιγραφή
4 KB ανάγνωση από CXL + 4 KB εγγραφή σε DDR — καταναλώνει το εύρος ζώνης που θέλεις να σώσεις
02
Ενημέρωση πίνακα σελίδων
Διάσχιση του rmap για κάθε PTE που χαρτογραφεί τη σελίδα
03
TLB shootdown
IPI σε κάθε πυρήνα με πιθανή cached μετάφραση — συνήθως το κυρίαρχο κόστος
04
Ανταγωνισμός κλειδωμάτων
mmap_lock, LRU locks — η μετανάστευση δεν παραλληλοποιείται καλά
μs
κόστος ανά μετανάστευση σελίδας
έναντι των ~250 ns που προσπαθείς να αποφύγεις
Μια σελίδα πρέπει να ξαναπροσπελαστεί πολλές φορές για να αποσβέσει τη μεταφορά της. Γι' αυτό μια λάθος προαγωγή είναι ενεργά επιζήμια.
Notes: Τάξη μεγέθους: μικροδευτερόλεπτα έναντι νανοδευτερολέπτων. Χιλιαπλάσιο κόστος.

## Slide 8
§08 Η ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
08 / 14
Τρεις εργασίες, τρεις διαφορετικές διαγνώσεις
Εργασία | Διάγνωση | Λύση | Κοκκομέτρηση
NeoMem MICRO '24 | Το profiling είναι αργό και χονδροειδές — διόρθωσέ το και οι σελίδες 4 KB αρκούν | Count-min sketch μέσα στον ελεγκτή CXL + δυναμικό κατώφλι θερμότητας | 4 KB
M5 ASPLOS '25 | Η θερμότητα είναι υπο-σελιδική — το πλήθος προσπελάσεων ανά σελίδα παραπλανά | Top-K trackers για σελίδες (HPT) και για λέξεις 64 B (HWT) | profiling 64 B migration 4 KB
Memstrata OSDI '24 | Το tiering σε υλικό δουλεύει — μέχρι να συνυπάρξουν πολλές VM και να συγκρουστούν | Χρωματισμός σελίδων + online εκτιμητής επιβράδυνσης | 64 B (υλικό)
Διαφωνούν μεταξύ τους — και αυτό είναι το ενδιαφέρον. NeoMem → ανάλυση στον χρόνο. M5 → ανάλυση στον χώρο. Memstrata → το πρόβλημα εμφανίζεται μόνο υπό συστέγαση φόρτων.
Notes: Το ότι διαφωνούν είναι δύναμη: δείχνει ότι διάβασα και τις τρεις, όχι μία.

## Slide 9
§09 ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΥΘΕΙ
09 / 14
Ο έντιμος συμβιβασμός: σελίδες ή γραμμές;
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΣΕΛΙΔΩΝ · OS
CACHING ΓΡΑΜΜΩΝ · ΥΛΙΚΟ
Μονάδα
4 KB / 2 MB
64 B
Ποιος αποφασίζει
OS, με παλιά πληροφορία
Υλικό, αντιδραστικά
Χαμένη μεταφορά
Υψηλή
Σχεδόν μηδενική
Σταθερό κόστος / κίνηση
μs (TLB shootdown)
ns
Μεταδεδομένα
Πίνακες σελίδων (υπάρχουν)
Πίνακας ετικετών — τεράστιος
Χωρητικότητα
100% αξιοποιήσιμη
Γρήγορη βαθμίδα → cache
Αστοχίες σύγκρουσης
Δεν υφίστανται
Ναι — και μεταξύ ενοίκων
Νέο υλικό
Όχι
Ναι
Η κοκκομέτρηση γραμμής εξαλείφει τη σπατάλη και το σταθερό κόστος — και αγοράζει αστοχίες σύγκρουσης, αποθήκευση ετικετών και απώλεια της γρήγορης χωρητικότητας. Δεν είναι καθαρή νίκη.
Notes: Αυτή η διαφάνεια ξεχωρίζει το «διάβασα μια εργασία» από το «κατάλαβα το πρόβλημα». Να μην κοπεί.

## Slide 10
§10 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ · CXLRAMSim
10 / 14
Το εργαλείο: CXLRAMSim
Πλήρης προσομοίωση συστήματος πάνω σε gem5 v25, με εκκίνηση Linux 6.14. Μοντελοποιεί τη συσκευή CXL στη σωστή θέση πάνω στον δίαυλο I/O — άρα ο πυρήνας, οι οδηγοί και η στοίβα λογισμικού μένουν αναλλοίωτοι.
FIRMWARE
Πίνακες ACPI: MCFG, DSDT, CEDT, SRAT για ανακάλυψη
CXL.io
Root Complex και σύνολα καταχωρητών για απαρίθμηση
CXL.mem
Επίπεδο συναλλαγών, κανάλια M2S / S2M
ΣΥΝΟΧΗ
MESI δύο επιπέδων, κατανεμημένος κατάλογος
ΠΟΥ ΜΠΑΙΝΕΙ Ο ΔΙΚΟΣ ΜΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ
Στο σημείο όπου ο κόμβος CXL απο-πακετοποιεί ένα αίτημα M2S σε προσπέλαση DRAM, έχω {φυσική διεύθυνση, ανάγνωση/εγγραφή, χρονική στιγμή}.
Αυτό είναι ακριβώς η ροή αστοχιών LLC προς το CXL που κάνουν profiling το NeoMem και το M5 — δεν μπορείς να δεις τίποτε άλλο από εκεί. Ο profiler είναι μια λήψη πάνω σε αυτό το μονοπάτι.
Notes: Ανοιχτό θέμα: χρειάζομαι πρόσβαση στο αποθετήριο του CXLRAMSim — δεν βρήκα δημόσιο repo.

## Slide 11
§11 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
11 / 14
Το πείραμα που αποδεικνύει το πρόβλημα
ΠΕΝΤΕ ΣΚΕΛΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ
Όλα σε CXL
κάτω φράγμα
Όλα σε τοπική DRAM
άνω φράγμα
Αφελής μετανάστευση σελίδων
το «πρόβλημα»
Σχήμα του M5 (HPT+HWT)
η πρόταση
Oracle τοποθέτηση
βέλτιστο offline
Η απόσταση αφελές ↔ oracle είναι το πρόβλημα που αναπαράγω.
ΦΟΡΤΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
GUPS — τυχαίες ενημερώσεις 8 B, μηδενική χωρική τοπικότητα· η αντίπαλη περίπτωση
XSBench — αναζητήσεις Monte Carlo σε μεγάλους πίνακες
PageRank — άτακτη προσπέλαση γράφου, μετακινούμενο θερμό σύνολο
Btree / YCSB-C — λοξή κατανομή Zipf, ακραία υπο-σελιδική θερμότητα
ΜΕΤΡΙΚΕΣ
Αθροιστική κατανομή πυκνότητας προσπελάσεων ανά γραμμή 64 B
Απόδοση μεταφοράς: bytes που μεταφέρθηκαν ÷ bytes που χρησιμοποιήθηκαν
Επικαιρότητα προαγωγής · ποσοστό σελίδων ακόμη θερμών κατά την προαγωγή
Επιβράδυνση συναρτήσει του λόγου βαθμίδων · πλήθος ping-pong
Notes: Πάντα αναφέρω και τα δύο φράγματα δίπλα σε κάθε σχήμα — αλλιώς το νούμερο δεν ερμηνεύεται.

## Slide 12
§12 ΤΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
12 / 14
Η εικόνα στην οποία κρίνεται η εργασία
FIG. 01
Για κάθε σελίδα 4 KB: τι ποσοστό των προσπελάσεών της συγκεντρώνεται στις k θερμότερες γραμμές των 64 B; Αν το 80% πέφτει σε λιγότερο από το 10% της σελίδας, το επιχείρημα της κοκκομέτρησης αποδεικνύεται σε ένα διάγραμμα.
⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ
Η καμπύλη δίπλα είναι η αναμενόμενη μορφή, όχι μετρημένα δεδομένα. Δεν έχω τρέξει ακόμα τον προσομοιωτή.
Αν η καμπύλη βγει επίπεδη, το επιχείρημα της υπο-σελιδικής θερμότητας καταρρέει για αυτόν τον φόρτο — εξίσου χρήσιμο.
Chart: Αθροιστικό % προσπελάσεων στις k θερμότερες γραμμές 64 B
| 1 | 4 | 8 | 16 | 24 | 32 | 48 | 64
Zipf (Btree / YCSB) | 31 | 62 | 78 | 88 | 93 | 96 | 99 | 100
Ομοιόμορφη (GUPS) | 2 | 6 | 13 | 25 | 38 | 50 | 75 | 100
Notes: Σκίτσο, όχι δεδομένα — και το δηλώνω. Ο Zipf δείχνει ακραία συγκέντρωση· το GUPS είναι αρνητικός έλεγχος.

## Slide 13
§13 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
13 / 14
Φάσεις και διαχείριση ρίσκου
Φ1
Εκκίνηση & checkpoint
Boot σε shell, επιβεβαίωση κόμβου zNUMA, microbenchmark: «απόδειξε ότι το CXL είναι αργό»
Φ2
Λήψη ιχνών προσπέλασης
Σημείο λήψης στη ροή αιτημάτων· κατανομή πυκνότητας — πρώτο πραγματικό αποτέλεσμα
Φ3
Βασική γραμμή μεταφοράς
Αφελής μετανάστευση σελίδων με έντιμο μοντέλο κόστους και ποσόστωση εύρους ζώνης
Φ4
Υλοποίηση M5
Πρώτα το HPT, μετά το HWT ως το διαφοροποιητικό στοιχείο
Φ5
Αξιολόγηση & συγγραφή
Ευαισθησία σε K, διάστημα, ποσόστωση, καθυστέρηση CXL
Η Φ2 απομειώνει το ρίσκο όλων των υπολοίπων: παράγει παρουσιάσιμο αποτέλεσμα πριν γραφτεί οποιαδήποτε πολιτική. Προαιρετικά: μοντέλο κόστους υλικού, σάρωση καθυστέρησης, δύο ταυτόχρονοι φόρτοι.
Notes: Δηλώνω ξεκάθαρα τι είναι βασικό και τι stretch goal.

## Slide 14
§14 ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
14 / 14
Ανοιχτά ερωτήματα προς εσάς
01
Πρόσβαση στο CXLRAMSim
Υπάρχει αποθετήριο και οδηγίες build; Ιδανικά και έτοιμο disk image — το χτίσιμο από το μηδέν είναι παράκαμψη ημερών.
02
Κλίμακα φόρτων
Αποδεκτό να κατεβάσω το μέγεθος σε εκατοντάδες MB αντί 10–20 GB RSS, κρατώντας ρεαλιστικό τον λόγο των βαθμίδων;
03
Εύρος υλοποίησης
Αρκεί profiler HPT+HWT με μοντελοποιημένη μηχανή μεταφοράς, ή θέλετε πραγματική μετανάστευση Linux από kernel module;
04
Επιλογή εργασίας
Είναι το M5 η σωστή επιλογή, ή προτιμάτε να δείτε NeoMem;
github.com/Zajason/memory_tiering
Notes: Το να ρωτάω ανοιχτά είναι δύναμη. Έτοιμη απάντηση για «γιατί όχι απευθείας cache lines»: δεν υπάρχει PTE για γραμμή → έμμεση αναφορά σε υλικό → Flat Memory Mode → κοστίζει αστοχίες σύγκρουσης και χωρητικότητα → αυτό ακριβώς λύνει το Memstrata.